8 класс .     Урок  № 12

# Тема:         Аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции плоских фигур

Цель:

- Научить строить оси аксонометрических проекций. Строить аксонометрические проекции плоских фигур.

- Развитие пространственного мышления.

- Содействовать в развитии умений использования чертёжных инструментов при графических построениях, в развитии умений выполнять нанесения размеров на чертежах.

- Содействовать в воспитании у уч – ся  аккуратности, усидчивости в работе.

Методы: Рассказ, объяснение, демонстрация..

Оборудование: Учебник, чертёжные инструменты, плакаты.

Тип урока: Комбинированный.

Структура урока

1 Орг. момент – 1- 2 мин.

2. Новый материал –20мин

3  Закрепление – 15 мин .

4 Заключительная часть урока – 2 – 3 мин.

Ход урока

Орг.  момент.     Приветствие. Знакомство уч – ся с темой и  планом проведения урока, мотивация предстоящей деятельности, постановка цели урока (желательно чтобы цели своей деятельности на уроке поставили сами дети, что они хотят получить от сегодняшнего урока) Запись темы в рабочую тетрадь. Проверка выполнения дом задания.

.

### НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Получение аксонометрических проекций

Рассмотрите рисунок 59. Сколько на нем изображено предметов различной формы?

Вы видите один предмет, изображенный по-разному. А можете ли вы ответить, как называются изображения а, б, в?

Обратите внимание на изображения на рисунке.. Они называются, как вам уже известно, наглядными изображениями. По ним представить форму предмета легче, чем по рисунку 59, а. На рисунке 60 показано, как получается одно из этих наглядных изображений. Передняя и задняя грани куба расположены параллельно плоскости проекций Р (рис. 60, а).

Проецируя куб вместе с осями координат ао, уо, 2о на плоскость Р параллельными лучами, направленными к ней под углом, меньшим 90°, получают косоугольную фронтальную диметрическую проекцию (рис. 60, в). В дальнейшем будем называть ее кратко фронтальной диметричеакой проекцией. Предмет, изображенный в такой проекции, вы видели на рисунке 59, б.

Если грани куба наклонить к плоскости Р под равными углами (рис. 60, б) и спроецировать куб вместе с осями координат на плоскость перпендикулярными к ней лучами, то получится еще одно наглядное изображение, которое называется прямоугольной изометрической проекцией (рис. 60, г). В дальнейшем будем называть ее кратко изометрической проекцией.

Изображение предмета в изометрической проекции вы видели на рисунке 59, в.

Теперь сравните изображения виг (рис. 60) . Как называется изображение в и как называется изображение г?

Фронтальная диметрическая (рис. 60, в) и изометрическая (рис. 60, г) проекции объединяются одним общим названием —аксонометрические проекции. Слово «аксонометрия» греческое. В переводе оно означает «измерение по осям».

Оси х, у и z на плоскости аксонометрических проекций называются аксонометрическими. Когда строят такие проекции, размеры откладывают вдоль осей х, у и

# Рис. 59. Различные изображения

Рис. 60. Образование аксонометрических проекций: а, в — фронтальной ди метрической; б. г — изометрической

. Построение аксонометрических проекций

Положение осей. Построение начинают с проведения аксонометрических осей х, у и г. Оси фронтальной диметрической проекции располагают, как показано на рисунке 61, а: ось х— горизонтально, ось г — вертикально, ось у — под углом 45° к горизонтальной линии.

Угол 45° можно построить при помощи чертежного угольника с углами 45, 45 и 90°, как показано на рисунке 61, в. Ось у проводят с наклоном влево или вправо.

Во фронтальной диметрической проекции по осям х и г (и параллельно им) откладывают натуральные размеры, по оси у (и параллельно ей) —сокращенные в два раза. Отсюда название «диметрия», что по-гречески означает «двойное измерение»

Положение осей изометрической проекции показано на рисунке 61, б. Оси х и у располагают под углом 30° к горизонтальной линии (120° между осями). Их тоже удобно проводить при помощи угольника. Но в этом случае угольник берут с углами 30, 60 и 90° (рис. 61, г).

При построении изометрической проекции по осям х, у, г и параллельно им откладывают натуральные размеры предмета. Отсюда название «изометрия», что по-гречески означает «равные измерения»

На рисунке 61, д и е показано построение осей на бумаге, разлинованной в клетку. Оно применяется при выполнении технических рисунков. Чтобы получить угол 45°, ось проводят по диагналям клеток (рис. 61, д). Отношение отрезков в 3 и 5 клеток дает наклон оси приблизительно в 30° (рис. 61, е).

120°

д)	е)

Рис. 61. Изображение осей аксонометрических проекций:

а. б — положение осей; в, г — приемы построения осей;

д, е — построение осей при выполнении технических рисунков

Аксонометрические проекции плоских фигур. Рассмотрим построение аксонометрических проекций плоских геометрических фигур, расположенных горизонтально (табл. 1). Построение начинают с проведения аксонометрических осей х и у. Затем поступают так, как указано в таблице 1. (Построение квадрата, правильного треугольника и правильного шестиугольника показано на рис. 115; 116; 118; 119; 120.)

Таблица 1 Способ построения аксонометрических проекций плоских, фигур

Фронтальная диметрическая проекция

Порядок построения

Изометрическая проекция

Квадрат. Вдоль оси х откладывают сторону квадрата (а), вдоль оси у — половину стороны (а/2) для фронтальной диметрической проекции и сторону (а) для изометрической проекции. Полученные точки соединяют отрезками прямых

Треугольник. Симметрично точке О — начало осей — откладывают по оси х половину стороны треугольника, а по оси у — его высоту (для фронтальной.диметрической проекции половину высоты) . Полученные точки соединяют отрезками прямых.

###### Шестиугольник. По оси

х вправо и влево от точки О откладывают отрезки, равные стороне шестиугольника. По оси у симметрично точке О откладывают отрезки,.равные..половине..расстояния.между..противоположными..сторонами (для фронтальной диметрической проекции..половину..этого..расстояния.От точек, полученных на оси у, проводят вправо и влево                                       параллельно оси х отрезки, равные половине стороиы шестиугольника. Полученные точки соединяют отрезками прямых

### Закрепление

#### Для закрепления  данного материала построим вместе  рассмотренные в таблице фигуры.

#### Построим правильный шестиугольник. Вам  в дальнейшем придётся искать основные размеры

#### подобных фигур либо в таблицах, которых чаще всего под рукой не оказывается, либо

#### самостоятельно определять опытным путём, исходя из минимальных данных. Попробуем

#### определить основные элементы шестиугольника через  диаметр описанной окружности,

#### возьмём его равным 60 мм.

#### Определить совместно с уч – ся и построить на осях изометрии .

#### На осях  ФДП построить фигуру самостоятельно.

Заключительная часть

Подведение итога.

Что вам понравилось на сегодняшнем уроке?

Что вас не устраивало на этом уроке (темп, объём и т. п. )?

Трудная – ли была работа на сегодняшнем уроке?

Добились ли вы поставленных целей?

Что вы сегодня на уроке узнали?  (здесь возможно стоит задать вопросы, смотря по времени)

- Какие размеры откладывают при выполнении чертежа вдоль аксонометрических осей в изометрической и фронтальной диметрической проекциях?

- Какие аксонометрические проекции даны на рисунке 59?

Отметить лучших уч – ся.

Отметить общие ошибки допускаемые во время работы

#### Дом.  задание –   Параграф 6,7

#### стр 47 - 51

#### Построить чертёж плоской фигуры (треугольник) по образцу в учебнике.