8 класс .     Урок №10

Тема: Выполнение чертежей предметов с применением геометрических построений: деление углов и окружности на равные части, построение сопряжений

Цель и задачи урока:

- научить школьника, на уровне умений, выполнять графические построения плавных переходов друг в друга простейших линий — прямых и окружностей; научить школьника не только грамотно обращаться с графическими инструментами, но выполнять с их помощью точные графические построения;

- приучить школьника эстетически воспринимать результаты своего графического труда;

- воспитать у ученика начала эстетического восприятия окружающей его предметной среды;

- показать ученику значимость геометрической конструкции предмета с точки зрения его пользовательских (например, эргономических) качеств.

- Развивать пространственное мышление.

- Воспитывать аккуратность при выполнении чертежей.

Методы: Беседа, объяснение, демонстрация, самостоятельная работа.

Оборудование: Учебник, карточки, чертежные инструменты.

Тип урока: Сообщение новых знаний

### Структура урока

- Орг. момент – 1 - 2 мин.

- Новый материал -35 мин.

- Заключительная часть – 3 мин.

## Ход урока

Орг. момент.

Приветствие. Знакомство уч – ся с темой и  планом проведения урока, мотивация предстоящей деятельности, постановка цели урока ( желательно чтобы цели своей деятельности на уроке поставили сами дети, что они хотят получить от сегодняшнего урока) Запись темы в рабочую. Визуальная проверка выполнения домашней работы.

Новый материал

При объяснении нового материала выполнять необходимые построения в тетрадях.

Деление угла на две равные части. Из вершины О произвольным радиусом описываем дугу АВ, пересекающую стороны угла. Из полученных точек тем же радиусом или несколько меньшим, или большим выполняем пересечение дуг. Прямая ОС, соединяющая точку пересечения дуг с вершиной, делит угол пополам.

Деление прямого угла на три равные части (рис. 1.25). Из вершины О произвольным радиусом описываем дугу, пересекающую стороны угла в точках А и Б. Из полученных точек тем же радиусом делаем засечки на проведенной дуге. Прямые, соединяющие точки деления С и D с вершиной О делят прямой угол на три равные части.

Деление окружности на две, четыре и восемь равных частей. При выполнении чертежей деталей нередко приходится делить окружность на 2 и 4 равные части. При этом следует иметь в виду, что диаметр окружности делит ее на две равные части, а два взаим- но перпендикулярных диаметра делят окружность на 4 равные части (рис.).

Чтобы разделить окружность на восемь равных частей, с помощью рейсшины и угольника с углами 45° проводят еще два взаимно перпендикулярных диаметра (2-6 и 4-8), которые делят прямые углы пополам. Углы между центровыми линиями можно разделить пополам с помощью циркуля. Для этого из точек, например, 1 и 7, проводят две дуги произвольного радиуса и через полученную точку пересечения этих дуг и центр окружности проводят диаметр 4-8. Таким же образом строят второй диаметр 2-6 (рис.

Деление окружности на три, шесть и двенадцать равных частей. Чтобы найти на фланце (рис., а) центры отверстий 016 мм, надо разделить окружность 076 мм на три равные части. Для этого из точки 4 проводят дугу радиусом, равным радиусу окружности, до пересечения с ней в точках 2 и 3 (рис., б).

Выполняя чертеж гайки (рис. а), окружность делят на шесть равных частей. При этом поступают так же, как и при делении окружности на три равные части, но проводят еще одну дугу из точки 1 (рис.).

При делении окружности на 12 равных частей построение циркулем выполняют так же, но дуги проводят из четырех точек пересечения центровых линий с окружностью. Разделить окружность на три, шесть и двенадцать равных частей можно также с помощью рейсшины и угольника с углами 30° и 60°. Подумайте, как это сделать.

Деление окружности на любое число равных частей. Для деления окружности на любое число равных частей пользуются таблицей хорд (табл 1.2). В таблице находят коэффициент k, соответствующий числу делений п. Умножив на него диаметр заданной окружности, вычисляют длину хорды, соответствующей стороне правильного вписанного многоугольника. Например, при вычерчивании схемы внутреннего зацепления зубчатой передачи с передаточным числом 1 : 2 (рис.) надо для построения зубьев большой шестерни разделить окружность 080 мм на 20 равных частей.

В таблице против числа делений 20 находим коэффициент k = 0,15643. Подсчитаем длину хорды: L = D • k = 80 • 0,15643 = 12,5. Приняв этот отрезок за радиус дуги и засекая им окружность сначала из точки О, а затем из точек 1, 2, 3 и т. д., делим окружность на 20 равных частей (рис. ).

Таким же образом подсчитываем длину хорды для внутренней звездочки: L = 40,7 • 0,58779 = 23,6. Дугой этого радиуса делят окружность и очерчивают зубья звездочки.

Если достаточно точное деление сразу не получится, то надо внести некоторую поправку (увеличить или уменьшить расстояние между ножками циркуля) и повторить деление.

Можно воспользоваться также транспортиром, вычислив величину угла между радиусами, делящими окружность. Например, при построении пятиугольника угол равен 360/5 = 72°.

Построение чертежей деталей, содержащих сопряжения. В технических деталях часто встречаются плавные переходы между поверхностями. Это отвечает многим конструктивным и технологическим требованиям, предъявляемым к конкретным деталям, поэтому конструктор, проектируя детали, заранее предусматривает радиусы скруглений, будь то линейные радиусы литой детали или радиусы галтелей вала и пр.

На рисунке изображен чертеж крюка, очертания которого составлены из дуг окружностей различного радиуса.

На чертеже часто приходится показывать плавные переходы одной линии в другую в очертаниях деталей. Такие плавные переходы называют сопряжениями, а точки, в которых одна линия переходит в другую, -точками сопряжения. Необходимые условия плавного перехода:

1.                Сопряжение сторон угла дугой заданного радиуса. Последовательность такого построения (рис) указана цифрами. Переход от прямой к окружности будет плавным, если прямая касается окружности. Точки А сопряжения находят, проведя вспомогательные прямые параллельно сторонам угла на расстоянии радиуса дуги сопряжения и перпендикуляры к данным прямым через центр пересечения вспомогательных прямых. Из центра О проводят дугу заданного радиуса R.

2.                 Сопряжение окружности с прямой дугой заданного  радиуса.  Последовательность  построений  (рис. 1.31) указана цифрами. Через центр сопряжения (точка О), полученный на пересечении вспомогательных прямых и дуги, опускают перпендикуляр на заданную прямую, получают одну точку сопряжения -А, затем, соединив центр заданной окружности О1 с центром сопряжения О и продолжив отрезок до пересечения с заданной окружностью, получают вторую точку сопряжения — В. Из центра О проводят дугу заданного радиуса R;

3.             Сопряжение двух окружностей дугой заданного радиуса (внешнее и внутреннее сопряжения). Последовательность построения (рис. 1.31,) указана цифрами. Точка О — центр сопряжения лежит на пересечении дуг окружностей, проведенных из центров Ох и О2 заданных окружностей. Точка сопряжения В лежит на пересечении линий, соединяющих центры О и OlS О и О2с линиями заданных окружностей. В заключение из центра О проводят дугу заданного радиуса сопряжения R.

Заключительная часть

Подведение итога.

Что вам понравилось на сегодняшнем уроке?

Что вас не устраивало на этом уроке (темп, объём и т. п. )?

Трудная – ли была работа на сегодняшнем уроке?

Что явилось причиной этих затруднений.

Добились ли вы поставленных целей?

Что вы сегодня на уроке узнали?  (здесь возможно стоит задать вопросы, смотря по времени)

- Как разделить окружность на 2,4 и 8 равных частей?

- Как разделить окружность на три, шесть и двенадцать равных частей?

- Что называется сопряжением?

- Что такое центр и точка сопряжения?

- Какие условия нужны для осуществления плавного перехода от прямой к окружности и от одной окружности к другой?

Отметить лучших уч – ся.

Задание на дом

Стр 101 – 107

Задание рис 137 выполнить в рабочей тетради.